# 20 feet ISO container main dimensions

|  | Length | Width | Height | Length inside | Width inside | Height inside | Cube inside | Door opening | Tare Weight | Payload |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm | wmm | hmm | Kgs | Kgs |
| BOX | 6058 | 2438 | 2591 | 5900 | 2350 | 2390 | 33,00 | 2330 | 2280 | 2200/2300 | 21700/28300 |
| OPEN TOP | 6058 | 2438 | 2591 | 5900 | 2348 | 2350 | 32,60 | 2340 | 2270 | 2300 | 21500/28200 |
| FLAT RACK | 6058 | 2438 | 2591 | 5850 | 2430 | 2250/2300 |  |  |  | 3000 | 21000/27000 |
| REEFER | 6058 | 2438 | 2591 | 5900 | 2350 | 2390 | 33,00 | 2330 | 2280 | 2200/2300 | 21700/28300 |

# 40 feet ISO container main dimensions

|  | Length | Width | Height | Length inside | Width inside | Height inside | Cube inside | Door opening | Tare Weight | Payload |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm | wmm | hmm | Kgs | Kgs |
| BOX | 12192 | 2438 | 2591 | 12030 | 2340 | 2390 | 67,00 | 2330 | 2280 | 3500/3800 | 26500/26800 |
| BOX HC | 12192 | 2438 | 2896 | 12032 | 2350 | 2700 | 76,30 | 2340 | 2585 | 3800 | 26700 |
| OPEN TOP | 12192 | 2438 | 2591 | 12030 | 2348 | 2350 | 66,50 | 2340 | 2270 | 3700 | 26700 |
| FLAT RACK | 12192 | 2438 | 2591 | 12050 | 2430 | 1965 | - | - | - | 6200 | 30000/39000 |
| REEFER | 12192 | 2438 | 2591 | 11557 | 2275 | 2235 | 58,70 | 2270 | 2200 | 4850 | 25500/27500 |
| REEFER HC | 12192 | 2438 | 2896 | 11550 | 2280 | 2500 | 66,50 | 2285 | 2475 | 4100 | 26300 |